## Slide 1
Sistem Pelatihan Audio Interaktif untuk Olahraga
Proyek ini menggunakan mikrokontroler AVR untuk membuat perangkat elektronik yang dapat memutar dan mengelola file audio digital sebagai panduan saat berolahraga.
Disusun oleh :
Reno Adith (2122500048)
Notes: 1

## Slide 2
Deskripsi Proyek
Proyek berjudul "Sistem Pelatihan Audio Interaktif untuk Olahraga”. Proyek ini tujukan kepentingan olahraga seperti work out dirumah bahkan bisa digunakan media pengajaran pada sekolahan. Dengan pemanfaatan audio sebagai pemandu gerakan, batas waktu, dan pelacak kemajuan sehingga penggunaan alat yang dihasilkan akan cukup mudah. Tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu sebagai pembantu untuk orang yang kesusahan mengatur waktu dan orang awam dalam berolahraga, dikarenakan saat berolahraga seperti work out akan memakan waktu yang lama jika pengelolaan waktu yang tidak konsisten atau banyak beristirahat sehingga waktu akan molor lama dengan adanya alat ini maka waktu akan bisa dikontrol dengan tepat waktu sehingga sangat efektif dalam mebantu mengatur waktu untuk olahraga.
Notes: 2

## Slide 3
Fitur-fitur Alat
Panduan Audio Jernih
Suara yang dihasilkan jernih karena adanya proses reducing noise.
2
Waktu Akurat dan Pelacak Kemajuan
Waktu setiap gerakan sudah disesuaikan berdasarkan data dan pengalaman. Serta evaluasi berdasarkan ketepatan waktu.
3
Tiga Push Button
Untuk mengontrol fungsi start, pause, dan selesai.
1
Notes: 2

## Slide 4
Rancangan Sistem
Input
Rekaman awal audio dan 3 buah push button
2
Pengolahan Audio
editting audio menggunakan software Audacity dan Hxd
Mikrokontroler AVR
Mengatur urutan audio, selang waktu, dan menghubungkan antar interupt.
Output
Berupa audio yang sudah jernih dan secara otomatis keluar berdasarkan selang waktu yang ditentukan.
1
3
4
Notes: 4

## Slide 5
Implementasi
Pengaturan Timer
45 detik untuk setiap gerakan, 30 detik untuk istirahat.
Daftar Pin
Pin 13 untuk start, pin 12 untuk pause, pin 11 untuk selesai.
Pemrosesan Audio
Menggunakan 2 software yaitu Audacity dan Hxd.
Notes: 5

## Slide 6
Tahapan Pengerjaan
Rekaman Audio
Merekam semua audio panduan olahraga.
2
Editing Audio
Mengolah audio agar lebih jernih dan mengubah ke format C.
3
Perangkaian Alat
Merangkai komponen dan melakukan pengujian alat.
4
Evaluasi dan Finishing
Mengevaluasi dan menyempurnakan alat.
1
Notes: 6

## Slide 7
Hasil
Belum Tersedia
Hasil belum dapat ditampilkan karena alat belum selesai diuji.
Notes: 7

## Slide 8
Kesimpulan
Belum Dapat Disimpulkan
Kesimpulan belum dapat ditarik karena alat belum selesai diuji.
Notes: 8

## Slide 9
Tanya Jawab
Akan Dilakukan Saat Presentasi
Sesi tanya jawab akan dilakukan saat presentasi proyek.
Notes: 9

## Slide 10
Sekian Terima Kasih...
Jika ada diskusi lain bisa menghubungi nomer dibawah
(08970171422)
Notes: 9